## Slide 1
3GPP TR 38.864 · NETWORK ENERGY SAVING FOR NR
NCOF gNB#2 에너지 모델 적용 계획
BS 전력 소비 모델(Deep sleep / Active)을 RL 보상·관측에 통합
DEEP SLEEP (절전)
P = 1 · T = 50 ms
ACTIVE (가동)
P = 280
전이에너지 E
1000 (rel·ms)
ETRI 지능네트워크연구실 · 박세형 | 6G-I2P PoC · 2026-06-26

## Slide 2
WHY & WHAT
배경 및 목표
배경
현재 NCOF는 WLAN 부하만 보고 gNB#2의 sleep/active를 결정 — 에너지는 결정에 반영되지 않음
3GPP TR 38.864에 BS 상대전력·전이에너지·전이시간 모델이 정의되어 있음 (Table 5.1-2~5)
mock RICF의 13p_d 전력 피드백은 수신만 하고 의사결정에 쓰지 않음 (현재 임의값)
이를 RL 보상·관측에 반영해 “에너지 인식(energy-aware)” 결정으로 고도화
목표
1
2-state 적용
gNB#2에 Deep sleep / Active 두 상태만 적용
2
Stage 1 — 상대전력
각 상태의 38.864 상대전력(1 / 280)을 RL 보상에 반영
3
Stage 2 — 전이
전이시간(Deep sleep 50 ms) + 전이에너지 E 까지 모델링

## Slide 3
REFERENCE VALUES
적용할 38.864 값 · BS Category 1, Set 1
DEEP SLEEP
P = 1
전이시간 T = 50 ms
전이에너지 E = 1000 (rel·ms)
ACTIVE (DL)
P = 280
가동 중 상대전력 (deep sleep 대비)
280×
Active vs Deep sleep
전력 차이
단위: 상대전력(relative power), Deep sleep = 1 기준 / E 단위 = 상대전력 × duration(ms)
값 출처: TR 38.864 V18.1.0 Table 5.1-3(P) · 5.1-4(T) · 5.1-5(E). 대안 — BS Cat 2 사용 시 Active = 32 / Deep sleep = 1

## Slide 4
ENERGY ACCOUNTING
에너지 계산 예시 — 1분 윈도 (rel·s)
상황 | holding (P × 60) | + E | 합계 (rel·s)
계속 active | 16,800 | 0 | 16,800
계속 deep sleep | 60 | 0 | 60
이번에 재움 (active→deep) | 60 | +1 | 61
이번에 깨움 (deep→active) | 16,800 | 0 | 16,800
280×
active 1분 vs deep sleep 1분
(16,800 vs 60)
holding = 상대전력 P × 시간(초). 1분 = 60초 → P × 60 (active P=280, deep sleep P=1)
E(전이에너지) = 1000 rel·ms = 1 rel·s. active→deep_sleep 진입 시 1회만 가산(ramp down+up 포함). 유지/깨움 시 추가 없음
전이비용(1)은 holding 차이(16,740)에 비해 미미 → 잦은 토글 방지는 min-dwell guard로 별도 처리

## Slide 5
AS-IS
현재 동작 — 에너지 미반영
UPF / SMF
WLAN throughput (12p_c)
NCOF + RL
network state → 결정
RICF
15f cell power 적용
network state
SLEEP / ACTIVE
13p_d 전력 피드백 — 수신만, 의사결정에 미사용
한계 에너지(전력·전이)는 RL 입력·보상 어디에도 반영되지 않음 → 에너지 절감량을 정량화하거나 학습 목표로 삼을 수 없음

## Slide 6
TO-BE
변경 후 — 에너지 되먹임 폐루프
UPF / SMF
WLAN throughput (12p_c)
RICF 13p_d
gNB#2 전력상태 (1 / 280)
NCOF + RL
관측 → 결정
RICF
15f cell power 적용
action
상태 적용 결과를 전력상태로 되먹임 (Stage 2: 50 ms 전이지연 반영)
핵심 변경 이전 gNB#2 상태(active→280 / deep_sleep→1)를 관측에 추가하고, 보상에서 음수(−)로 처리

## Slide 7
RL FORMULATION
강화학습 정식화
관측 (Observation)
WLAN DL throughput (정규화)
이전 gNB#2 전력상태 = 1(sleep) 또는 280(active), 정규화
행동 (Action)
DEEP_SLEEP (절전)
ACTIVE (가동)
보상 (Reward)
− 에너지: 해당 스텝 P(state)
− QoS 위반(수면 중 WLAN 과부하)
− 전이 비용 (Stage 2)
보상 공식
r = − we · P(state)/280 − wq · QoS_violation − ws · transition
P(ACTIVE)=280, P(DEEP_SLEEP)=1 → 가동은 비싸고 절전은 저렴(절전 유도). QoS 위반항이 무분별한 sleep을 억제.

## Slide 8
REWARD SCALING
RL 보상 정규화 (normalization)
왜 정규화?
raw 에너지(16,800 등)는 보상 스케일이 너무 커 학습(gradient·value)이 불안정
세 항을 비슷한 크기로 맞춰야 가중치 w 가 “상대 중요도”로 해석됨
어떻게?
① P(state) ÷ 280 → 0~1 (active 1.0 / deep 0.0036)
② ×60(스텝 길이)은 상수 → 제거해도 정책 불변
③ QoS·전이 항은 이미 0/1
상태 | raw (P×60, rel·s) | 정규화 (P/280)
ACTIVE | 16,800 | 1.000
DEEP_SLEEP | 60 | 0.0036
정규화 후 보상 함수
r = − w_e · P/280 − w_q · QoS − w_s · transition
권장 시작값: w_e = 1, w_q ≈ 10, w_s ≈ 0.1
전이항은 정규화 시 ≈0.00006 로 미미 → flap 제어는 min-dwell guard 또는 별도 w_s 로

## Slide 9
ROADMAP OF MODELING
Stage 1 vs Stage 2
STAGE 1 · 지금
상대전력만 반영
각 스텝의 상대전력을 보상에 반영: ACTIVE = 280, DEEP_SLEEP = 1 (정규화 후 음수)
이전 전력상태를 관측 피처로 추가
전이는 아직 모델링하지 않음 (즉시 전환 가정)
새 관측·보상으로 RL 재학습 → 정책 JSON 재export
STAGE 2 · 다음
전이시간 · 전이에너지
Deep sleep 전이시간 T = 50 ms 반영 (전이 중 셀 불가용 / deep-sleep 전력 소비)
전이에너지 E = 1000 을 상태 변경 시 1회 페널티로 부과
min-dwell guard와 연동 — 잦은 토글 억제
mock RICF가 명령 후 50 ms 지연을 두고 13p_d로 상태 반영

## Slide 10
IMPLEMENTATION
코드 변경 지점
컴포넌트 | 파일 | 변경 내용
RL 환경 (보상) | gym_for_ncof/.../env.py | 에너지 보상항을 38.864 P(1 / 280)로 교체. Stage 2: 전이에너지 E·시간 추가
결정 엔진 (관측) | nncof-server/.../core/gnb2_rl_engine.py | _build_obs 에 이전 전력상태(1 / 280) 관측 피처 추가
mock RICF (피드백) | nnef-server/.../impl/simulation.py | 13p_d _power/_powerState 를 38.864 정렬(0mW→1, random→280). Stage 2: 50 ms 전이지연
mock core (상태) | nsmf-server/.../impl/simulation.py | 변경 없음 — WLAN throughput 그대로 network state 로 사용
학습 / export | gym_for_ncof/scripts/train.py, policy_export.py | 새 관측 차원 반영해 재학습 후 정책 JSON 재생성
샘플 데이터 | ncof_json/13p_d_...json | 전력값을 38.864 상대전력으로 정렬

## Slide 11
진행 로드맵 & 다음 액션
STAGE 1
상대전력 보상 + 관측
ACTIVE=280 / DEEP_SLEEP=1 보상 반영, 이전 상태 관측 추가, 재학습·검증
STAGE 2
전이시간 + 전이에너지
Deep sleep 50 ms 전이, 전이에너지 E=1000, RICF 13p_d 폐루프 연결
다음 액션
gym env 보상함수를 38.864 상대전력(1 / 280)으로 수정
mock RICF 13p_d 전력값을 38.864 기준으로 정렬
관측 차원 추가 → PPO 재학습 → 정책 JSON 재export → 룰 대비 검증
Stage 2: 전이시간·전이에너지 도입 및 RICF 전력 피드백 폐루프 연결